# Text boxes

WR58LJ简易罗拉车使用说明书V1.2

# 3.安装与调整

## 3.1.长按P键进入参数界面。

## 3.2选择No.75参数界面，此时踩踏板可以运行，上针位停针，速度限制为200rpm。

3.3踩一下踏板，让机器跑几圈后停机。

3.4观察停针位置，用手将手轮转至针尖与针板齐平位置（如图，此时No.75参数会

随之改变）。再次踩踏板，停机后观察停针位置是否在上针位针尖与针板齐平位置，

若不是手拨手轮加以微调。如此反复，待针位准确后结束。

3.5按S键保存参数并退出调整模式。

4.系统参数表：

| No. | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200～5000rpm | 2000 | I |
| 2 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 1～9:软起动针数 | 1～9 | 1 | I |
| 4 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高度 | 200～3000rpm | 1500 | I |
| 21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100～3000rpm | 400 | I |
| 22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100～3000rpm | 1000 | I |
| 23 | 软启动速度3 | 软启动第3～9针速度 | 100～3000rpm | 1500 | I |
| 27 | 上电定位 | 上电时机头自动找上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 28 | 翻抬开关信号模式 | 机头翻抬开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 0 | I |
| 41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100～500rpm | 200 | I |
| 42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 0 | I |
| 62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 10～50(0.1°) | 40 | II |
| 63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 10～100(0.1°) | 55 | II |
| 64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 10～150(0.1°) | 110 | II |
| 67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | -100～-10(0.1°) | -30 | II |
| 69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 0～240° | 60 | I |
| 75 | 机头基准位置调整 | 机头基准位置调整 | 0～240° | 105 | I |
| 79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数 5/8：恢复出厂参数 | 0～15 | 0 | I |
| 80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300～3000 | 3000 | II |
| 83 | 加重功能 | 机针穿不透布时使用 0：无效； 1～15力度调节 | 0～15 | 0 | II |
| 93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15～15(0.1) | 0 | II |

5.故障代码

| 故障显示 | 故障内容 | 检查项目、处理 |  | 故障显示 | 故障内容 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 硬件过流 | 接地是否良好 驱动器件是否损坏 |  | E10 | 运行时欠电压 | 接地是否良好 电流采样回路是否正常 |
| E2 | 软件过流 | 接地是否良好 电流采样回路是否正常 |  | E11 | HALLA信号丢失 | 检查电机信号线插头 |
| E3 | 停机时过电压 | 系统进线电压是否过高 |  | E12 | 电机超负荷 | 检查机头是否卡住 实际操作加减速过度频繁 |
| E4 | 停机时欠电压 | 系统进线电压是否过低 |  | E13 | EEPROM错误 | 寻求技术支持 |
| E5 | 运行时过电压 | 系统进线电压是否过高 |  | E14 | 电流检测回路故障 | 寻求技术支持 |
| E6 | 停针信号故障 | 检查停针信号及插头 |  | E15 | 踏板零位检测超限 | 踏板零位超过设定范围 |
| E7 | 电机HALL信号故障 | 电机插头是否接触良好 |  | E16 | OZ回路故障 | 寻求技术支持 |
| E8 | 电机堵转故障 | 检查电机线是否插好 负载是否过大 |  | E17 | 电机反转 | 检查电机相序及信号线 |
| E9 | 超速故障（超过设定 机型的最高转速报错） | 检查电机信号线插头 |  | E18 | 电机角度测试故障 | 检查电机相序及信号线 检查电机是否被卡住 |

注：若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。

2.操作面板使用说明

2.1 按键功能说明

| 序号 | 按键 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 功能键。 |
| 2 |  | 储存键。 |
| 3 | ▲/▼ | 加键/减键。 |
| 4 |  | 多段缝键。 |
| 5 |  | 上下停针键/软启动复合键 |

左起第一位显示：代表电机转动方向

左起第三位显示：代表软启动功能（0代表关；1代表开）

左起第四位显示：代表上下停针功能（0代表上停针；1代表下停针)

2.2监控模式

待机状态下，按P键+▲键，进入到监控界面，按▲/▼键进行变更监控序号，按Ｓ键进入／返回所选项目。如需退出监控界面，

按Ｐ键即可，监控值不能修改。具体显示内容有：

| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ | 计件数 | 件 |  | U6 | 电机初始角 | 度 |
| U1 | 电机速度 | rpm |  | U7 | 主控程序版本/机型 | / |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |  | U8 | 机型/主控程序版本 | / |
| U3 | 母线电压 | V |  | U9 | DSP编号 |  |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |  | VEr | 操作盒程序版本 | / |
| U5 | 机头机械角 | 度 |  | TYPE | 软件编号 |  |

-1-

-2-

# 1.安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4   这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。