8800一体机小操作盒方案设计V1.5

2012-7-5,V1.0

2012-7-11：变更翻台开关翻起时的处理

2012-7-26：V1.1，更改无密码时直接进入参数，不需要显示000；更改参数表

2012-8-8：调整参数表，参数分普通参数，高级参数；修改密码模式。

上电自动找上针位默认0，缺省不找。

2012-9-14：更改老化，电机检测，踏板测试界面启动方式P+▼键；更新故障列表。

2012-9-15：修改密码设置模式

一、面板布局

考虑设置方便，拟采用3个数码管+ 4个按键方式：

| 序号 | 按键 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 功能键。 |
| 2 |  | 储存键。 |
| 3 |  | 加键/上下针位复合键。 |
| 4 |  | 减键/软启动复合键。 |

上电自检结束，待机时，显示如下：

系统默认下停针，有软启动。

：指示电机旋转方向，动画显示；运行时动画开始，停机时动画暂停。

二、操作模式

2.1	参数模式【参数表直接存储到DSP FLASH中】

设定参数：参数分普通参数，高级参数；进入高级参数需输入密码。

参数模式禁止系统运行（P23号参数除外）！！电机运行时，按键封锁。

短按P键1秒，进入到普通参数模式，显示P01序号：

按▲▼键变更参数序列号，按S键后，显示对应参数，按▲▼键进行变更:

- 按S键保存后，显示下一参数号，按P键退出。

- 若直接按P键，参数保存退出。

2.2 高级参数模式

进入高级参数，需要输入密码。长按P键3秒以上，进入到密码输入界面，系统显示：

从最高位开始闪烁，按▲▼键变更，范围0~F，按S键切换位置。若P键校核密码，若密码正确，显示高级参数序列号：

若密码错误，返回000显示（依旧从最高位闪烁）。再次按P键退出。缺省密码111。软件中应设定一个万能密码。

进入到高级参数后，同样可以显示普通参数。

重置密码：

上电同时，按键，进入到密码重置界面，系统要求输入旧密码，屏幕先显示000：

从最高位开始闪烁，通过S键切换位置，▲▼键变更，按P键确认输入。

- 若密码正确（假设为111），则小数点亮起，再次从最高位开始闪烁，设定新密码（若为555）『每位取值“0~9” “A~Z”』，设定结束后按P键进入确认界面；▲▼键选择YES，按S键保存并显示oFF，提示断电，按P键退出

(

(

(

- 若密码错误，则返回000显示。输错3次后，将显示oFF，提示断电。

2.3电机角度测试模式

按S键上电，进入到电机角度测试模式，系统显示：

按“P键+▼键”开始测试，测试完毕，显示电机角度。

只有掉电，才能从该模式退出。

2.4监控模式

待机状态下，长按S键2秒，进入到监控状态，按▲▼键进行变更监控序号，监控值只读。

具体显示内容有：

速度：            (*10)

电流：

电压：

角度：

版本：

按S键，进入到具体值，按P键退出，返回待机态。

2.5老化模式

按P键上电，进入到老化模式。按“P键+▼键”启动，再次按“P键+▼键”停机。数码管显示：

2.6模拟踏板零位校正模式

上电后，待机态时发现未踩踏板，系统就低速运行，可启动零位校正功能。

上电同时，按键，进入到踏板零位校正模式，系统显示：

按“P键+▼键”启动校正，校正完毕，显示校正值（范围一般在 +15~-15内）

若超出范围，则报故障。

2.7故障显示模式

出现故障时，显示故障代码：

历史故障不做保存。

2.8翻抬开关有效时显示模式

(

翻抬开关有效时，禁止运行！！

在翻台开关有效时，按S键可暂时退出“安全模式”，即踩踏板电机可以运行。画面定格在固定位置（仍有方框显示），再次按S键，重新进入“安全模式”，恢复动画显示。一旦翻台开关无效时，数码管百位恢复正常显示。【在翻台开关有效情况下，按S键不进入到监控界面】。

三、参数列表

| 参数号 | 参数定义 | 缺省值 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝纫速度 | 3700rpm | 200~5000 | （最小单位100，显示范围20~500，*10处理，下同） |
| 2 | 软启动针数 | 2 | 1~10 |  |
| 3 | 软启动速度1 | 600rpm | 200~2000rpm |  |
| 4 | 软启动速度2 | 1000rpm | 200~2000rpm |  |
| 5 | 软启动速度3 | 1500rpm | 200~2000rpm |  |
| 8 | 简易缝纫模式设定 | 0 | 0~1 | 0：无效 1：有效 |
| 9 | 上电定位选择 | 0 | 0~1 | 0：不找上针位 1：自动找上针位 |
| 10 | 翻抬开关选择 | 0 | 0~1 | 0：常开 1：常闭 |
| 11 | 踏板曲线选择 | 0 | 0~2 | 0：正常 1：加速慢 2：加速快 |
| 20 | 恢复出厂参数 | 0 | 0~2 | 0：不恢复 1：恢复普通参数 2：恢复所有参数 |
| 21 | 最高缝纫速度 | 4000rpm | 2000~5000rpm |  |
| 22 | 低速加力档位选择 | 0 | 0~1 | 0：无加力 1~15：过厚加力档位 |
| 23 | 基准位置调整 | 0 | 0~359 | 最小单位1度 |
| 25 | 模拟踏板中立位置 | 0 | -15~+15 |  |
| 26 | 开始运行的踏板行程 | 25 | 10~50 |  |
| 27 | 开始加速的踏板行程 | 50 | 10~100 |  |
| 28 | 运行高速的踏板行程 | 110 | 10~150 |  |
| 29 | 后踩动作的踏板行程 | -30 | -99~-10 |  |
| 31 | 老化速度 | 3500rpm | 300~5000rpm |  |
| 32 | 老化运行时间 | 100 | 20~600 | 最小单位0.1s |
| 33 | 老化停顿时间 | 10 | 2~60 | 最小单位0.1s |

1~11为普通参数；21以上为高级参数，P20恢复完毕后应归0。只有进入到高级参数中，P20才可以设定为2。

- 除上述参数外，附加两个快捷设定：

上下针位选择（默认下针位）

软启动使能（默认有效）

故障显示

| 故障显示 | 故障内容 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 硬件过流 |  |
| E2 | 软件过流 |  |
| E3 | 停机时过电压 | 系统进线电压是否过高 |
| E4 | 停机时欠电压 | 系统进线电压是否过低 |
| E5 | 运行时过电压 |  |
| E6 | 停针信号故障（无停针模式运行，无此故障） | 检查停针 |
| E7 | 电机HALL信号故障 | 电机插头是否接触良好 |
| E8 | 电机堵转故障 | 检查电机线是否插好 负载是否过大 |
| E9 | 超速故障（超过设定机型的最高转速报错） |  |
| E10 | 运行时欠电压 |  |
| E11 | HALLA信号丢失 |  |
| E12 | 电机超负荷 |  |
| E13 | EEPROM错误 |  |
| E14 | 电流检测回路故障 |  |
| E15 | 踏板零位检测超限 | 踏板零位超过了【k1,k2】范围 |
| E16 | OZ回路故障 |  |
| E17 | 电机反转 |  |
| E18 | 电机角度测试故障 |  |