三自动高包操作培训说明

版本兼容性情况：

| DSP HMI | V1.04 | V1.03 | V1.02,1.01,1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.04 | √ | × | × |
| V1.03 | × | √ | √(P5参数10倍关系) |
| V1.02,1.01,1.00 | × | √(P5参数10倍关系) | √ |

以下内容均以1.04版本为准。

一．操作盒图案理解

1）按键功能说明：

：传感器除尘（预留）（手动除尘按键 ）：光电强度及灵敏度调节；进入P7参数快捷键 ：前后切线选择；进入P2参数快捷键  ：前后吸风选择：进入P4参数快捷键； ：全自动/半自动/手动选择；进入P1参数快捷键

：模式（预留）； ：设定参数； ：针杆灯指示；进入P15参数快捷键

：参数调整及确定键。

2）指示灯说明：

AUTO：自动跑合模式（厂家使用）      F-CHK：前传感器接收指示             SAFE：安全开关指示                   RUN：电机运行指示

B-CHK：后传感器接收指示             MODE：模式运行指示（预留）

3）注意事项：（请认真阅读）

a．上电，同时点亮6 个LED 灯，自检完毕，进入待机态。

b．在整段缝纫工序完成的情况下，按键，才可进入操作工参数设定， ▲ ▼ 键变更参数序列号， ◄ ► 键变更参数值。

常用参数可使用相应快捷键，直接进入相应参数。在此状态下，踩踏板不能能运行，按OK 键返回待机界面。

c．在待机界面下，按◄ 键显示操作盒软件版本，按► 键显示驱动器软件版本，按OK 键或2S 后自动返回缺省界面。

d．当一个缝纫工序未结束时，操作面板按键封锁。

e．当安全开关开启且有效时，safe 指示灯显示，另外，液晶会显示“安全开关动作”的提示。安全开关不动作时，恢复正常界面。

f.新增加“后踏脚踏板”实现剪线功能；（此功能需有效，前提要开启电控上小HMI剪线功能“1”。）实际操作时若发现抬压脚灵敏度过高，需根据操作工实际操作工况调整（主控参数P34默认值参数调高。）

g.新旧主控软件与HMI软件换乱时，会出现操作盒显示时间与实际时间不符：新主控软件与旧HMI软件显示1S实际是10S，旧主控软件与新HMI软件显示0.1S实际是1S（但能正常工作，见上述版本说明）。

h.【新软件：前后传感器连接到电控LED显示灯不亮，前后传感器没有连接到电控LED显示灯亮】【旧HMI软件：前后传感器有无连接到电控LED显示灯都不亮】。

i. 手动模式时吸风模式只关注P6长吸风参数。

j. 在全自动模式下 “后踏脚踏板”实现是急停功能。

k．手动按钮剪线功能在三个加工模式都适用

l．主控板程序与HMI程序应该一起配套升级。

m. 老化操作模式同501系统，一个固定循环中抬压脚、切线、吸风动作固定。

二．图片解释

1）安全开关

安全开关报警指示灯，此状态踩踏板不能运行

2）待机状态

图片显示是：待机状态，只有在此界面状态下，踩踏板才能运行。

（备注：布料遮挡住后传感器情况下）

（根据市场走访现在大部分操作工习惯用半自动模式）

3）参数设置

图片显示是：参数设置界面，此状态踩踏板不能运行

4）进入高级参数

图片显示是：进入高级参数密码设置界面，(高级参数进入，先进入参数模式——)再长按P键4秒——》输入密码2010——》按OK键)

5）修改密码模式

密码修改步骤一、进入高级参数后——》长按P键进入密码设置界面——》输入密码 ——》 按OK键

修改密码步骤二、输入新的密码——》  按OK键

修改密码步骤三、新密码再输入一次——》按OK键

修改密码步骤四、新密码修改成功——》按OK键

6）传感器

7）吸风口

8）注意事项

1图

如图当布料遮挡住传感器工作，当一个缝纫工序未结束时电机停止，操作面板按键是封锁。按键无反应。（但手动模式除外）

2图

【前后传感器LED报警功能】我把后传感器连接插座拔掉：【如图显示前传感器连接到电控LED显示灯不亮】【后传感器未连接到电控LED显示灯亮，报警】

三．参数表

1）一般参数表

| 序号 | 功能参数 | 默认值 | 范围 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 操作模式选择 | 0 | 0~2 | 0：半自动；1：全自动；2：手动 | 操作工可以自由选择自己想要三种工作模式 （选择手动工作模式时P2，P3，P13参数是不工作） 注意：当一个缝纫工序未结束时，操作面板按键封锁。【但手动模式除外】 |
| P2 | 前切长度 | 46 针数 | 0~50针数 | 0：前切无效 | 此功能针数多少跟线链长短有直接关系。此参数实际针数是50-P2（例如：P2所设针数为20（那它实际针数为50-P2=30针，就是布料过前传感器过30针，剪刀动作一次。此线链较短，但容易切到布料。假设P2所设针数为46（那它实际针数为50-P2=4针，就是布料过前传感器过4针，剪刀动作一次。此线链较长。 |
| P3 | 后切长度 | 12 针数 | 0~200 针数 | 0：后切无效 | 缝制过程结束，布料过前传感器记针数（所设针数后）剪刀动作一次 |
| P4 | 前吸风选择 | 1 | 0~1 | 0：无前吸风1：有前吸风 | 剪刀前吸风口开与关选择 （后传感器感应到布料后开始工作） |
| P5 | 后吸风维持时间 | 0.5 秒 | 0~5 秒 | 0：无后吸风 | 缝制结束执行完P3动作后吸风装置打开工作（最长5秒） （工作板台面上吸风口为后吸风） |
| P6 | 长吸风选择 | 0 | 0,100,150,200,250,有效 | 0：长吸风无效；100~250针数间隔吸风有效：指一直有效； | 例如：P6(设置为100)缝制过程中布料过前传感器先完成P2动作在执行P6动作（P6就是缝纫机缝制100针后吸风动作一次） 例如：P6（一直有效）缝制过程中布料过前传感器先完成P2动作前吸风关闭后吸风常开直到缝制结束，后吸风关闭） |
| P7 | 前光电强度 | 70 | 0~100 |  | 传感器发射感光强度大小（根据材质不同，厚度不同可以调节此参数） |
| P8 | 前光强位置 | 实际值 | 实际范围 | 只读参数 | 布料遮挡传感器所显示的实际数值 |
| P9 | 前光电灵敏度 | 20 | 0~100 |  | 传感器开通所需要数值（跟材质不同，厚度不同可以调节此参数）（假设：P7（设置70）布料遮挡传感器在P8实际显示数值为30，那未到达传感器开通数值，机器以为没有布料，不工作。 |
| P10 | 后光电强度 | 70 | 0~100 |  | 传感器发射感光强度大小（根据材质不同，厚度不同可以调节此参数） |
| P11 | 后光强位置 | 实际值 | 实际范围 | 只读参数 | 布料遮挡传感器所显示的实际数值 |
| P12 | 后光电灵敏度 | 20 | 0~100 |  | 传感器开通所需要数值（跟材质不同，厚度不同可以调节此参数）（假设：P7（设置70）布料遮挡传感器在P8实际显示数值为30，那未到达传感器开通数值，机器以为没有布料，不工作。 |
| P13 | 自动抬压脚选择 | 3 | 0~3 | 0：无抬压脚功能；1：前抬压脚 2：后抬压脚；3：前后抬压脚 | 1.设置为前抬压脚时，缝制开始布料遮挡住后传感器时，抬压脚动作，抬起。 2.设置为后抬压脚时，缝制结束后有一个抬压脚动作（注意：设置后抬压脚时在全自动模式下是不能用的，机器不工作。应为全自动工作时首先要给它一个前抬压脚动作命令） 3. 设置为前后抬压脚时，缝制开始布料遮挡住后传感器时，抬压脚动作，抬起。缝制结束后抬压脚动作，抬起。 |
| P15 | 针杆灯亮度 | 3 | 0~5 | 0：不亮 5：高亮 | 根据工作环境亮度不同调节此功能，有效的能看清布料情况 |
| P16 | 背光亮度 | 3 | 0~5 | 0：不亮 5：高亮 | 暂时无此功能 |
| P17 | 操作盒电源指示灯 | 0 | 0~1 | 0：开启 1：关闭 | 电源指示灯开与关选择 |
| P19 | 起缝/终止速度 | 3500rpm | 300~4500 |  | 起缝速度—开始加工时布料遮住后传感器前进到前传感器时速度 终止速度—加工结束时布料退出后传感器到结束时速度 |
| *P20 | 缝纫速度 | 5000rpm | 300~P50 |  | 机头运行速度选择 缝纫速度——布料遮挡住前后传感器速度 |
| P21 | 恢复出厂参数 | 0 | 0~2 | 0：不恢复 1：恢复普通参数2：恢复所有参数 | 恢复普通参数：是恢复P1 ~ P20参数 恢复所有参数：是恢复P1 ~ P61参数 |

2） 高级参数

| ： 序号 | 功能参数 | 默认值 | 范围 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *P50 | 最高缝纫速度MAX | 6000rpm | 3000~6500rpm |  | 最高缝纫速度设定 注意：根据操作工实际工作强度及能力设定此参数数值 |
| P51 | 针迹 | 3 | 1.0~4.0 |  | 保留 |
| P52 | 前后传感器间隔针数 | 35 | 1~50 |  | 保留 |
| P53 | 切线维持时间 | 50ms | 10~1000ms |  | 剪刀动作后保持时间 |
| P54 | 压脚抬起维持时间 | 500ms | 100~2000ms |  | 抬压脚抬起时间选择 |
| P56 | 停车延迟针数 | 10 | 0~100针 |  | 加工完成切刀后，再延迟运行针数 （此功能主要由于操作工在完成一段工序后，布料还有余量在压脚下，多此功能可以把余量布料送出） |
| P59 | 运转手动开关动作 | 0 | 0~1 | 0：运转中无效 1：运转中有效该功能仅在手动模式时有效(P1=2)。 | 设置为0运转中无效：缝制过程中按手动剪刀功能键无效无反应 设置为1运转中有效：缝制过程中按手动剪刀功能键有效，剪刀动作。（只有在P1=2手动模式下有效） |
| P60 | 安全开关选择 | 1 | 0~1 | 0：关闭 1：开启 | 压脚是否在正确位置报警显示 |
| P61 | 中英文选择 | 0 | 0~1 | 0：中文 1：英文 | 操作盒显示参数中文与英文选择 |