机箱操作面板使用说明

Ver1.20版本

2012-12-14

机箱操作面板布局如图所示，包括六个数码管a/b/c/d/e/f和五个按键1/2/3/4/5。

- 缝纫功能设定

机箱操作面板的默认设定模式，通过按键1/2/3/4和数码管a/b/c/d可以分别设定针位、剪线、前固缝、后固缝选择。

有机头操作盒时

1：针位选择		a：0 上针位；1 下针位

无机头操作盒时

1：针位选择		a：0 上针位；1 下针位

2：剪线选择		b：0 不剪线；1 剪线

3：前固缝选择		c：0 无效；1  AB双固缝；2  ABAB四固缝

4：后固缝选择		d：0 无效；1  CD双固缝；2  CDCD四固缝

关于数码管ef的显示功能：

- 数码管e：显示翻抬或安全开关的状态。

翻抬或安全开关无效时不显示，开关有效时显示动画，此时系统禁止运行。

- 数码管f：区分不同的缝纫模式。

简易缝纫时显示“E”，自动测试时显示“A”，其他模式无显示。

- 功能参数设定

在缝纫功能设定模式即机箱操作面板的默认模式下，长按P键进入功能参数设定状态。数码管abcd显示参数值，通过按键34修改；数码管ef显示参数编号，通过按键12修改，同时保存上一参数的值。按P键退出参数设定模式，并保存当前参数值。按键1234短按每次变更，长按可连续快速增减。

注：系统运行时无法进入参数设定模式；进入参数设定模式除非退出否则系统无法运行。

- 系统计数值/监控界面

机箱操作面板默认模式下，按P键后同时按下键1进入此界面。数码管abcd显示监控值；数码管ef显示监控编号，通过按键1、2修改。显示为计件计数、上电计时或底线计数时，按键3、4可重设计数值。

ef		abcd				单位

JJ		计件计数值		件

DX		底线计数值		/

1		电机速度			rpm

2		电机电流			A

3		母线电压			V

4		踏板电压			V

5		机头机械角		度

6		电机初始角		度

7		程序版本			/

8		机头型号			/

- 系统故障显示

当系统检测到有故障时，系统停止运转，同时机箱操作面板显示故障代码。数码管abcd显示故障编号。具体的故障见故障代码列表。

系统参数表：

591： 罗拉机高台机气动    591B： 罗拉机高台机电磁铁驱动    BEN：直驱绷缝三自动

BAO： 直驱包缝      PIN：四针六线拼缝机    BEN2：直驱绷缝三自动2型

| No. | 项目 | 内容 | 适用机型 | 设定范围 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 591 591B | 200~3500(rpm) | 3000 | I |
|  |  |  | BEN BEN2 | 200~6000(rpm) | 4000 |  |
|  |  |  | BAO | 200~9000(rpm) | 5000 |  |
|  |  |  | PIN | 200~5000(rpm) | 2000 |  |
| 2 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 0：无软起动功能 1~99：软起动针数 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~99 | 3 | I |
| 3 | 装饰性固缝设定 | 可实现完美装饰性固缝针迹的功能 0：无效 1：有效 | 591 591B | 0/1 | 1 | I |
| 4 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 591 591B | 200~3500(rpm) | 2500 | I |
|  |  |  | BEN BAO BEN2 | 200~5000(rpm) | 3500 |  |
|  |  |  | PIN | 200~5000(rpm) | 2000 | I |
| 5 | 缝纫模式 | 缝纫模式设定（不带机头操作盒时有效） 0：自由缝纫 1：简易缝纫 2：定针缝纫 3：连续固缝 | 591 591B | 0~3 | 0 | I |
|  |  |  | BEN BAO PIN BEN2 | 0~2 |  |  |
| 6 | 起始固缝正缝针数 | 起始固缝正逢针数 （不带机头操作盒时有效） | 591 591B | 0~32(针) | 3 | I |
| 7 | 起始固缝倒缝针数 | 起始固缝倒逢针数 （不带机头操作盒时有效） | 591 591B | 1~32(针) | 3 | I |
| 8 | 终止固缝倒缝针数 | 终止固缝倒逢针数 （不带机头操作盒时有效） | 591 591B | 1~32(针) | 3 | I |
| 9 | 终止固缝正缝针数 | 终止固缝正逢针数 （不带机头操作盒时有效） | 591 591B | 0~32(针) | 3 | I |
| 10 | 定针缝段数 | 定针缝段数及各段针数设定 （不带机头操作盒时有效） | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 1~7(段) | 1 | I |
| 11 | 定针缝第1段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 12 | 定针缝第2段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 13 | 定针缝第3段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 14 | 定针缝第4段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 15 | 定针缝第5段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 16 | 定针缝第6段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 17 | 定针缝第7段针数 |  |  | 1~99(针) | 15 | I |
| 18 | 定针缝触发模式 | 定针缝触发功能（不带机头操作盒时有效） 0：无效 1：有效 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0/1 | 0 | I |
| 19 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定 0：无效 1：有效 | 591 591B | 0/1 | 0 | I |
| 20 | 倒缝开关功能设定 | 倒缝开关模式 0：仅倒缝 1：倒缝加补针 2：仅倒缝，待机不动作 | 591 591B | 0/1/2 | 0 | I |
| 21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 100~3000(rpm) | 600 | I |
| 22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 100~3000(rpm) | 1000 | I |
| 23 | 软启动速度3 | 软启动第3~99针速度 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 24 | 压脚软下降功能 | 防止损伤布料减慢压脚下降速度的设定 0：无效 1：有效 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0/1 | 0 | I |
| 25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 | 591 591B BEN PIN BEN2 | 0/1 | 1 | I |
|  |  |  | BAO |  | 0 |  |
| 26 | 自动抬压脚使能 | 自动抬压脚使能设定 0：无效 1：停机时自动抬压脚 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0/1 | 0 | I |
| 27 | 上电定位 | 上电时机头自动运转至上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0/1 | 0 | I |
| 28 | 翻抬或安全开关 信号模式 | 机头翻抬或安全开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：取消保护功能 | 591 591B BAO PIN | 0/1/2 | 0 | I |
|  |  |  | BEN BEN2 |  | 1 |  |
| 29 | 压脚软下降时间 | 压脚软下降时间设定 时间越长压脚下降越慢 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 50~200(ms) | 150 | II |
| 30 | 底线倍率设定 | 底线倍率设定 0：无效 5/10/15/20：底线倍率 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0/5/10/15/20 | 0 | I |
| 31 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 200~4000 | 1600 | I |
| 32 | 装饰固缝停顿时间 | 装饰固缝停顿时间设定 | 591 591B | 5~500(ms) | 50 | I |
| 33 | 前后固缝次数选择 | 固缝次数选择，操作盒无四加固设置时有效 0：双加固 1：四加固 | 591 591B | 0/1 | 0 | I |
| 34 | 标准固缝踏板速度模式选择 | 标准固缝踏板速度模式选择 0：自动固缝速度 1：踏板速度 | 591 591B | 0/1 | 0 | II |
| 35 | 计件倍率设定 | 计件倍率设定 0：无计件功能 1~20：每设定次剪线计件值加1 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~20 | 1 | I |
| 36 | 剪线动作时间 | 减线动作时间 | BEN BEN2 | 0~800(ms) | 120 | II |
| 37 | 拨线动作时间 | 拨线动作时间 | BEN BEN2 | 0~800(ms) | 40 | II |
| 38 | 剪线延迟时间 | 剪线延迟时间 | BEN BEN2 | 0~200(ms) | 0 | II |
| 39 | 拨线延迟时间 | 拨线延迟时间 | BEN BEN2 | 0~300(ms) | 40 | II |
| 40 | 压脚延迟时间 | 压脚延迟时间 | BEN BEN2 | 0~800(ms) | 30 | II |
| 41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 100~400(rpm) | 200 | I |
| 42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0/1/2 | 0 | I |
| 43 | 倒缝开关限速速度 | 倒缝开关限速速度 | 591 591B | 500~1500(rpm) | 800 | I |
| *44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 591 591B | 100~400(rpm) | 280 | I |
| 45 | 倒缝开关限速开关 | 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针 0：无限速 1：有限速 | 591 591B | 0/1 | 0 | I |
| 46 | 放压脚延迟缝纫时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~800(ms) | 200 | II |
| 47 | 抬压脚全压输出时间 | 抬压脚全压输出时间 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~800(ms) | 150 | II |
| 48 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 591 | 0~100 | 50 | II |
|  |  |  | 591B BAO PIN |  | 30 |  |
|  |  |  | BEN BEN2 |  | 40 |  |
| 49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 1~60(s) | 12 | II |
| 50 | 倒缝全压输出时间 | 倒缝全压输出时间 | 591 591B | 0~800(ms) | 120 | II |
| 51 | 倒缝输出占空比 | 倒缝输出占空比 | 591 | 0~100 | 50 | II |
|  |  |  | 591B |  | 40 |  |
| 52 | 倒缝保持时间 | 倒缝保持时间后强制关断 | 591 591B | 1~60(s) | 12 | II |
| 53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 591 591B | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 54 | 前固缝补偿1 | 前固缝针迹补偿参数 | 591 591B | 0~100 | 20 | I |
| 55 | 前固缝补偿2 | 前固缝针迹补偿参数 | 591 591B | 0~100 | 8 | I |
| 56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 591 591B | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 57 | 后固缝补偿1 | 后固缝针迹补偿参数 | 591 591B | 0~100 | 20 | I |
| 58 | 后固缝补偿2 | 后固缝针迹补偿参数 | 591 591B | 0~100 | 8 | I |
| 59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 591 591B | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 60 | 连续固缝补偿1 | 连续固缝针迹补偿参数 | 591 591B | 0~100 | 20 | I |
| 61 | 连续固缝补偿2 | 连续固缝针迹补偿参数 | 591 591B | 0~100 | 8 | I |
| 62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 10~50(0.1度) | 25 | II |
| 63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 |  | 10~100(0.1度) | 50 | II |
| 64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 |  | 10~150(0.1度) | 110 | II |
| 65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 |  | -100~-10(0.1度) | -20 | II |
| 66 | 压脚降下的踏板行程 | 压脚放下动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 |  | 5~50(0.1度) | 10 | II |
| 67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 |  | -100~-10(0.1度) | -25 | II |
| 68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 |  | -100~-10(0.1度) | -60 | II |
| 69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | BEN BAO PIN BEN2 | 0~240 | 177 | I |
|  |  |  | 591 591B |  | 60 |  |
| 70 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能 0：无效 1：有效 | 591 591B | 0/1 | 0 | I |
| 71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 591 591B | 0~90(度) | 45 | I |
| 75 | 机针位置调整 | 调整机针位置（调整方法见后页） 此参数界面可以踩踏板运行 | 591 591B BEN BAO PIN | 0~240 | 0 | II |
|  |  |  | BEN2 |  | 120 |  |
| 79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数（维持2s有效自动变为0） 5：恢复出厂参数 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~15 | 0 | I |
| 80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 591 591B | 200~3500(spm) | 3000 | II |
|  |  |  | BEN BEN2 | 200~6000(spm) | 5000 |  |
|  |  |  | BAO | 200~9000(spm) | 8000 |  |
|  |  |  | PIN | 200~5000(spm) | 4200 |  |
| 81 | 润滑提示 | 润滑提示功能 0：无润滑提示 50~1000：运行超过一定时间提示加油润滑 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~1000(小时) | 0 | II |
| 83 | 加重功能设定 | 加重功能设定（针穿不透布时使用） 0：加重功能无效 1~15：加重力度调整 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 0~1000(小时) | 0 | II |
| 85 | 剪线吸合角度 | 剪线吸合角度设定 | 591 591B | 0~120 | 60 | II |
| 87 | 剪线释放角度 | 剪线释放角度设定 | 591 591B | 270~360 | 320 | II |
| 88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度设定 | 591 591B | 270~360 | 300 | II |
| 89 | 上死点角度 | 上死点角度设定 | 591 591B | 270~360 | 290 | II |
| 90 | 轮子比设定 | 轮子比设定(放大1000倍) | 591 591B | 800~1200 | 1000 | II |
| 92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | 10~300(ms) | 80 | II |
| 93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | 591 591B BEN BAO PIN BEN2 | -15~15(0.1度) | 0 | II |

* 	带标记的项目是维修用的功能，如果更改了出厂时的初始设定，有可能出现损坏机器或使机器性能降低的危险。要更改时，需专业人员指导。但有时为了提高缝纫机的功能和性能，有可能随时变更功能设定值。

系统功能设置详细说明：

- 进入不同参数级别

缝纫设定界面下长按P键2秒进入I级参数界面，此时显示参数列表中级别为I的参数。

缝纫设定界面下长按P键6秒进入密码界面，数码ef显示“Pd.”。

通过按键1234输入4位密码，若正确则长按P键进入II级参数界面，此时显示参数列表中级别为I和II的参数。退出参数界面后下次进入不需再输密码。

出厂默认密码为“1111”。

- 密码重设

进入密码界面，输入4位当前密码，按组合键P+1键进入密码重设界面，此时数码ef显示“PS.”。

输入新密码后长按P键保存。每位密码值均可设为数字0~9或字母A~Z。

- 缝纫速度调整功能（参数No.1，4，41~42，53，56，59，80）

- 机头的最高速（参数No.80）

缝纫的最高速度限制设定。

- 加固缝纫的速度设定（参数No.53，56，59）

No.53 起始固缝速度设定

No.56 终止固缝速度设定

No.59 连续固缝速度设定

（注意）固缝速度设置过高会影响固缝针迹的整齐美观。

- 定长缝触发速度设定（参数No.4）

各种花样定长缝触发速度设置参数。

- 踏板高速设定（参数No.1）

踏板缝纫时的最高速设定。

- 踏板低速设定（参数No.41）

踏板起动运行时的速度。调整到合适值，可以用踏板方便的作出补针操作。

- 踏板调速性能调整（参数No.42）

用户对踏板调速性能可进行定制，若想启动迅速选择No.42=2，若想启动平稳则选择No.42=1。

（注意）过高的缝纫速度可能降低缝纫机的使用寿命。

- 软起动功能（参数No.2，21~23）

若针距较短或机针较粗，始缝时可能会造成脱线，通过限制缝纫机的转速可以提高缝纫的可靠性。

No.2	= 0：		软起动功能无效

No.2	= 1~99：	软起动针数，即始缝时在一定针数内以限制速度缝纫

No.21~23：	软起动速度设定

- 机针基准位置调整（参数No.75）

步骤1）在待机界面下长按P键6秒进入密码界面，输入密码，长按P键进入参数界面。

步骤2）选择No.75参数界面，此时踩踏板可以运行，上针位停针，速度限制为200rpm。

步骤3）踩一下踏板，让机器跑几圈后停机。

步骤4）观察停针位置，用手将手轮转至上针位位置（此时No.75参数会随之改变）。再次踩踏板，停机后观察停针位置是否为上针位，若不是手拨手轮加以微调。如此反复，待上针位准确后结束。

步骤5）按P键保存参数并退出调整模式。

- 停机针位的设定（参数No.69）

- 上下针位的选择

机箱操作面板默认状态下，下排左数第1按键设置停机针位，上方对应数字显示设定值。

0：上针位    	1：下针位

- 下针位位置调整（参数No.69）

设置下针位的位置，从上针位的偏移角度。

- 未选配机头操作盒如何设定缝纫模式（参数No.5~18）

在系统未选配机头操作盒时，可以通过设置参数来实现特定花样缝纫的功能。

- 缝纫模式的选择（参数No.5）

  - 自由缝纫：踩下踏板可连续运行，不计针数。

  - 连续固缝：正逢针数（参数No.6），倒缝针数（参数No.7），正倒缝共重复次数（参数No.11）

  - 定针缝纫：缝纫至一定针数自动停机，可以设置缝纫的停机次数（参数No.10）以及每次停机的针数（参数No.11~17）。

  - 简易缝纫：停针位置任意，不计针数，固缝模式无效，可手动倒缝和自动抬压脚。 一般若机头同步器损坏可设置成此模式继续运行。

- 起始固缝和终止固缝功能

    - 功能设定：机箱操作面板默认状态下，下排右2按键设置起始、终止固缝功能，上方对应数字显示设定模式。

0：固缝无效  1：固缝2次  2：固缝4次

    - 针数设定：起始固缝正缝针数（参数No.6），倒缝针数（参数No.7）；终止固缝倒缝针数（参数No.8），正缝针数（参数No.9）。

- 定针缝段数及各段针数的设定（参数No.10~17）

定针缝可设段数（参数No.10）为1~7段，各段可设针数（参数No.11~17）为1~99针。

- 定针缝触发功能（参数No.18）

设定定针缝时各段是否一次缝完的功能。此功能无效时可以在各段缝纫过程中停机。

- 剪线功能设定

机箱操作面板默认状态下，下排左数第2按键设置剪线功能，上方对应数字显示设定值。

0：剪线功能无效  1：剪线功能有效

（注意）当系统选配了机头操作盒时，缝纫设置以机头操作盒为准，参数设置无效。虽然通过参数设置可以实现花样缝纫的功能，但为了缝纫功能选择的方便和实时，建议用户选配机头操作盒。

- 装饰性固缝功能（参数No.3，32）

前后固缝或连续固缝时可实现完美针迹的功能。

No.3设为1时有效。No32设置中间停顿时间。

- 前固缝结束后的停止功能（参数No.19）

前固缝工序完成后，缝纫暂停，此时可以改变缝纫的方向。

- 前后固缝次数选择（参数No.33）

当操作盒无四固缝设定键时有效。

No.33 = 0，双固缝		No.33 = 1，四固缝

- 踏板速固缝功能（参数No.34）

固缝时可用踏板控制转速，并可以随时停止。装饰性固缝设定有效时该功能无效。

- 抬压脚功能设定（参数No.25~26）

安装抬压脚电磁铁后，将参数No.25设为1时抬压脚功能有效，踏板后踩可执行压脚的抬放动作。

参数No.25和No.26均设为有效时，每次停机压脚会自动抬起。

（注意）若未选配抬压脚电磁铁请将参数No.25设为0。

- 压脚软下降设定（参数No.24，29）

使能抬压脚电磁铁功能后，未防止缝纫薄料或易损面料时压脚释放过快导致面料受损，可以减缓压脚电磁铁释放速度的功能。

将参数No.24设为1时压脚软下降功能有效，参数No.29可以调整压脚软下降的快慢。

- 上电时自动运转至上针位（参数No.27）

上电时，机头自动运转至上针位，可以方便进行缝纫的功能。

- 翻转或安全开关保护功能（参数No.28）

机头处于翻转状态，为防止机器意外运转，锁定机器的功能。参数No.28可设定翻转开关信号的类型。

对于绷缝机，此功能设定剪刀归位安全开关的信号类型。

保护状态时，机箱操作面板上排左1的数码管会显示动画。

- 底线计数功能（参数No.30，31）

底线倒计数及报警功能。No.30设为0时无效。

若No.30设为5，则每缝纫5针，底线计数值减1。No.31设定底数计数值的初值。

监控界面的监控值DX可以用来在线显示底线计数值。按34键则重置计数值，即恢复为No.31设定的数值。当底线计数值减为负值，执行剪线动作后报底线故障，机箱面板显示“L.bob”，此时需确认底线释放用尽，更换旋梭后长按P键退出故障界面并重新计数。

- 缝纫计件功能（参数No.35）

每隔设定次剪线结束计数增加，计算缝纫工序完成数的功能。

No.35 设定为1~20，计件功能有效；设定为0，计件功能无效。

监控界面的监控值JJ可以用来在线显示计件数。按34键则清零计件数，可重新计数。

- 压脚放下延时缝纫功能（参数No.46）

抬压脚电磁铁吸合时，踩踏板运行，由于电磁铁释放需要时间，压脚未压紧布料时缝纫机可能已运转，从而影响缝纫效果。通过设置此参数可以适当补偿抬压脚释放的时间。

- 抬压脚保持时间设定（参数No.49）

调整压脚抬起保持时间，电磁铁长时间吸合会降低使用寿命。

压脚抬起后，经过No.49设定的时间，自动关闭电磁铁放下压脚。

- 倒缝保持时间设定（参数No.52）

调整倒缝保持时间，电磁铁长时间吸合会降低使用寿命。

倒缝电磁铁吸合超过No.52设定时间后，自动关闭。

- 绷缝机电磁铁时序设定（参数No.36~40）

调整停机后剪线、拨线（上剪线）、抬压脚的时序配合。

No.36 剪线动作时间tto：		下剪刀动作的时间

No.37 拨线动作时间two：	拨线（上剪刀）动作的时间

No.38 剪线延迟时间ttd：		停机后到下剪刀开始动作的时间

No.39 拨线延迟时间twd：	下剪刀动作结束到拨线（上剪刀）开始动作的时间

No.40 抬压脚延迟时间tfd：	拨线（上剪刀）动作结束到抬压脚动作的时间

- 模拟踏板脚感校正功能（参数No.62~68，93）

参数No.62~68设置模拟踏板的各个状态角度，为防止设置不当，不建议用户自行调整。

若发现踏板待机态仍低速运行，可进行零位校正，操作步骤如下：

使用模拟踏板时，保持踏板为放松状态，上电同时按下4键进入模拟踏板校正界面。数码ef显示“PA.”。

延时1s左右数码管abcd显示“PASS”表示校正成功。若校正值超出范围则报故障E403。

- 反转提针功能（参数No.70，No.71）

剪线后，反转缝纫机，让机针上升到上死点附近。参数No.71可调整反转的角度。

缝制厚料时，剪线后布料触碰机针无法顺利退出时使用。

（注意）机针上升到上死点附近，再次缝纫可能会引起脱线。请重新调整剪线线头长度。

- 参数恢复出厂默认值功能（参数No.79）

若不小心设置了不正确的参数导致机器运行不正常时，可恢复参数出厂默认值。

将参数No.79设为5，等待2秒，待No.79变为0时恢复完成，在此过程中请不要断电。

若想恢复II级参数的默认值，需先进入密码界面激活II级参数界面。

- 加油提示功能（参数No.81）

缝纫机运行一定时间后，提示加油的功能。

No.81 加油提示功能设定

0：		加油提示功能无效

50~1000：	运行时间超过一定小时数后提示给机器加油

运行至设定时间后，机箱操作面板显示“L.oiL”，此时机器锁定，无法运行。断电，加油完毕后，上电，长按机箱操作面板P键可以取消加油提示，继续运行。

- 固缝针迹补偿调整（参数No.54~55，No.57~58，No.60~61）

在作固缝操作时，若正缝倒缝针迹不一致，可调整该组相应参数，使针迹整齐美观。

按照下表所列情况调节相应参数。倒缝电磁铁反应慢时补偿参数较大。

| 起始固缝 No.54 No.55 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数No.54 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数No.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数No.55 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数No.55 |
| 终止固缝 No.57 No.58 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数No.57 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数No.57 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数No.58 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数No.58 |
| 连续固缝 No.60 No.61 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数No.60 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数No.60 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数No.61 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数No.61 |

故障代码列表：

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 E013 E014 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E022 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E141 | 系统数据读写故障 | 系统数据读写非正常 | 系统数据读写回路是否工作正常 数据芯片是否损坏 |
| E151 | 电磁铁故障 | 电磁铁回路过流 | 机头电磁铁是否短路 电磁铁回路是否工作正常 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| PoFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| LoiL | 加油提示 | 运行超过加油提示时间 | 加油后长按P键取消提示状态 |
| Lbob | 底线提示 | 底线计数值为负 | 更换底线后长按P键取消提示状态 |
| Try Time Over | 试用时间结束 | 试用时间到 | 联系代理商 |

# Text boxes

5

1	2	3	4

P

▲

▼

▲

▼

f

▼

d

c

b

a

e

为改变缝纫方向，暂停缝纫

No.41踏板低速

No.1踏板高速

No.42曲线选择

速度

踏板行程